## Slide 1
Primer modelo predicción de
consumos
Joaquín Farias Muñoz

## Slide 2
Exploración y preparación de datos
Se hizo una exploración y preparación de los datos.
Se filtraron normalizaron los consumos a 30 días.
Luego se normalizaron por el numero de clientes.
consumosNorm
consumosNormC
La segmentación de los grupos de clientes fue por empresa/localidad/sector de facturación/categoría.

## Slide 3
Exploración y preparación de datos
Se agrego columna de temperatura máxima dependiendo de la estación climática relacionada con cada localidad.
Estaciones climáticas: Rodelillo, La Serena y San Antonio.
Estas temperaturas máximas son el promedio mensual según las estaciones climaticas
La segmentación de los grupos de clientes fue por empresa/localidad/sector de facturación/categoría.

## Slide 4
Exploración y preparación de datos
Se vio algunos parámetros estadísticos de los datos.
Se nota que bajo el 25% son todos los consumos cero.
La segmentación de los grupos de clientes fue por empresa/localidad/sector de facturación/categoría.
Existe gran variabilidad en los datos, pero esta esta sujeta a la segmentación.

## Slide 5
Primer modelo y ejemplo
Este modelo esta especialmente diseñado para el análisis y predicción temporal de datos.
El modelo se hará con el algoritmo de redes neuronales recurrentes LSTM (Long short-term memory)
Las neuronas son capaces y están diseñadas para “guardar” información sobre la historia de los datos.

## Slide 6
El modelo se hará con el algoritmo de redes neuronales recurrentes LSTM (Long short-term memory)
Se ocupo como ejemplo para primer modelo la siguiente segmentación:
Empresa: ESVAL
Localidad: BRISAS DE MIRASOL
Categoría: Residencial
Sector de facturación: 5
Se normalizaron los datos de consumos y temperaturas entre 1 y -1 para obtener mejores resultados en el modelo.
Primer modelo y ejemplo
Se ocupa métrica R2 para evaluación de modelo.

## Slide 7
Se noto que existe una fuerte relación entre la temperatura y el consumo de agua por cliente.
Primer modelo y ejemplo
Se normalizaron los datos de consumos y temperaturas entre 1 y -1.
Se ocupo como ejemplo para primer modelo la siguiente segmentación:
Empresa: ESVAL
Localidad: BRISAS DE MIRASOL
Categoría: Residencial
Sector de facturación: 5

## Slide 8
Se entreno el modelo con buenos resultados, aun que no en todas las segmentaciones.
R2_prom = 0,90
Primer modelo y ejemplo

## Slide 9
Se entreno el modelo con buenos resultados, aun que no en todas las segmentaciones.
R2_prom = 0,89
Primer modelo y ejemplo
Ejemplo de predicción:
Se predijeron los consumos de 2019-2020 para la segmentación del ejemplo con los datos de 2011 a 2018.

## Slide 10
Se hicieron las predicciones para los dos primeros modelos:
Resultados generales
Series de tiempo con temperaturas máximas, para Cme solo claves DL (Diferencia de Lectura).
Series de tiempo con temperaturas máximas, para Cme en todas las claves de Facturación.
Modelo | Cme solo DL | Cme general
R2 promedio | 0,8982 | 0,9051
Cabe destacar que en muchos meses en algunos meses de algunas segmentaciones no existen clientes con clave de facturación “DL” , por lo que no existen datos en ese mes. Esto implica que no puede hacerse una serie temporal real.

## Slide 11
Diferencia de consumos por mes modelo Cme solo “DL”:
Resultados generales
Año | Mes | Consumo real | Predicción (m3) | Diferencia (m3) | Diferencia (%)
2018 | 6 | 11102086 | 11728441 | -626354 | -9.12
2018 | 7 | 10426024 | 10899810 | -473786 | -7.3
2018 | 8 | 10763300 | 10717526 | 45774 | 3.69
2018 | 9 | 11128151 | 10803345 | 324805 | -0.81
2018 | 10 | 11756742 | 11473914 | 282827 | 0.39
2018 | 11 | 12531874 | 11879553 | 652321 | 6.53
2018 | 12 | 13379568 | 12587791 | 791777 | 3.97
2019 | 1 | 13850670 | 13655212 | 195457 | -4.26
2019 | 2 | 14398812 | 14115461 | 283350 | 1.60
2019 | 3 | 14347435 | 14559286 | -211850 | 1.88
2019 | 4 | 12908450 | 13765294 | -856843 | -6.23
2019 | 5 | 12108449 | 12870899 | -762449 | -8.88
Cabe destacar que en muchos meses en algunos meses de algunas segmentaciones no existen clientes con clave de facturación “DL” , por lo que no existen datos en ese mes. Esto implica que no puede hacerse una serie temporal real.

## Slide 12
Diferencia de consumos por mes modelo Cme solo “DL”:
Resultados generales
Año | Mes | Consumo real (m3) | Predicción (m3) | Diferencia(m3) | Diferencia (%)
2019 | 6 | 11429675 | 11926814 | -497138 | -9.26
2019 | 7 | 10892209 | 11244551 | -352341 | -4.06
2019 | 8 | 11243523 | 11171582 | 71940 | -0.55
2019 | 9 | 11608939 | 11205808 | 403130 | 2.02
2019 | 10 | 11944409 | 11841653 | 102755 | 4.031
2019 | 11 | 12235563 | 11909914 | 325648 | -0.60
2019 | 12 | 13036095 | 12361568 | 674526 | 6.52
2020 | 1 | 13709966 | 13299785 | 410180 | 2.44
2020 | 2 | 14053236 | 13912779 | 140456 | -0.71
2020 | 3 | 13820214 | 14117739 | -297524 | -0.58
2020 | 4 | 11990269 | 12676226 | -685956 | -10.68
2020 | 5 | 11276268 | 11744911 | -468642 | -14.55
Cabe destacar que en muchos meses en algunos meses de algunas segmentaciones no existen clientes con clave de facturación “DL” , por lo que no existen datos en ese mes. Esto implica que no puede hacerse una serie temporal real.

## Slide 13
Resultados generales
Diferencia de consumos por mes modelo Cme general:
Año | Mes | Consumo real (m3) | Predicción (m3) | Diferencia (m3) | Diferencia (%)
2019 | 6 | 12117624 | 12887076 | -769451 | -4.78
2019 | 7 | 11435943 | 12087446 | -651503 | 4.33
2019 | 8 | 11602352 | 11509389 | 92962 | -4.16
2019 | 9 | 11944587 | 11678976 | 265611 | 5.83
2019 | 10 | 12441532 | 12059411 | 382120 | 0.77
2019 | 11 | 13223124 | 12561550 | 661573 | 3.26
2019 | 12 | 14167759 | 13346521 | 821237 | 12.6
2020 | 1 | 14661468 | 14259197 | 402270 | -4.26
2020 | 2 | 15236727 | 14798272 | 438454 | 2.28
2020 | 3 | 15011952 | 15236250 | -224298 | -2.44
2020 | 4 | 13633086 | 14805320 | -1172233 | -6.68
2020 | 5 | 12783640 | 13587172 | -803531 | 7.78

## Slide 14
Resultados generales
Diferencia de consumos por mes modelo Cme general:
Año | Mes | Consumo real (m3) | Predicción (m3) | Diferencia (m3) | Diferencia (%)
2019 | 6 | 12130778 | 12763168 | -632389 | -10.74
2019 | 7 | 11697624 | 12130227 | -432603 | -1.34
2019 | 8 | 11978088 | 11815320 | 162768 | 0.16
2019 | 9 | 12404061 | 12059582 | 344479 | 2.76
2019 | 10 | 12680290 | 12488457 | 12488457 | 2.92
2019 | 11 | 12984037 | 12757990 | 226046 | 1.05
2019 | 12 | 13719992 | 13246031 | 473960 | 6.20
2020 | 1 | 14454334 | 13863284 | 591049 | 5.37
2020 | 2 | 14933706 | 14582098 | 351608 | -0.10
2020 | 3 | 14620927 | 14902286 | -281358 | -3.38
2020 | 4 | 13194468 | 14403124 | -1208656 | -8.68
2020 | 5 | 12298264 | 13143967 | -845702 | -16.28

## Slide 15
Posibles nuevas estaciones
Se investigo la existencia de nuevas estaciones meteorológicas para las localidades de Los Andes/San Felipe y/o Ovalle.
Para Ovalle no se encontró ninguna con datos completos.
Para Los Andes/San Felipe no se encontró ninguna con datos completos. Pero, se encontraron dos que juntas podrían “completar los datos”.

## Slide 16
Próximos pasos
Buscar y agregar variable con lluvias cantidad de lluvia caída por región y/o localidad.
Crear modelo Cme con temperaturas y lluvias solo para clave de facturación “DL”.
Crear modelo Cme con temperaturas y lluvias para todas las claves de facturación.
Validación de datos.

## Slide 17
Joaquin.ska@outlook.com
¿Alguna pregunta?
¡Gracias!